## Slide 1: Leitfaden Aufbereitung Laubsägeholz
Dein Partner in der Region

## Slide 3
Einladung
Zielgruppe: Privatwaldbesitzer, Holzerkursabsolventen, Forstwarte
Kursort/Treffpunkt: xxx
Kursdauer: 1 Stunde
Datum:xxx
Kursziel:
    Ergänzende Theorie zur Broschüre «Leitfaden Aufarbeitung Laubsägeholz»
    Kennenlernen der Sortimente beim Laubholz
    Selbständige Beurteilung und Aufrüstung von Laubsägeholz
    Einsatz der Hilfmittel, Broschüre und Holzhandelsgebräuche
Sie bringen mit: Notizmaterial, wenn vorhanden Holzhandelsgebräuche

## Slide 5
Produkte aus Laubholz
Parkett

## Slide 6
Produkte aus Laubholz
Fagus-Stablatten Buche

## Slide 7
Produkte aus Laubholz
Möbel

## Slide 8
Produkte aus Laubholz
Furniere

## Slide 9
Holzernte
Den optimalen Zeitpunkt finden!
Jedoch immer in Anbetracht der örtlichen Witterungsverhältnisse.
Notes: Da Laubholz nach der Holzernte sehr witterungsanfällig ist, sollten die Holzschläge möglichst im Herbst oder Anfangs Winter ausgeführt werden.
Sobald die Laubbäume ihr Laub abwerfen, ist der Zeitpunkt gut für die Ernte.
Zudem ist der Laubholzmarkt in der Regel zu Beginn der Holzschlagsaison gut aufnahmefähig und das Holz kann zügig abgeführt werden.

## Slide 10
https://youtu.be/Asw1NT2EbA0
Notes: Da Laubholz nach der Holzernte sehr witterungsanfällig ist, sollten die Holzschläge möglichst im Herbst oder Anfangs Winter ausgeführt werden.
Sobald die Laubbäume ihr Laub abwerfen, ist der Zeitpunkt gut für die Ernte.
Zudem ist der Laubholzmarkt in der Regel zu Beginn der Holzschlagsaison gut aufnahmefähig und das Holz kann zügig abgeführt werden.

## Slide 11
Notes: Nebst den qualitativen Eigenschaften, die der Stamm aufweist, sind auch Länge und Durchmesser entscheidend, damit das Holz später gut verkauft werden kann.
Beim Laubnutzholz sollte ein Mittendurchmesser von mindestens 40cm vorhanden sein.
Dünnere Stämme eignen sich kaum, um damit noch ein Produkt herzustellen und werden in der Regel als Energieholz oder Plattenholz bereit gestellt.
In der Praxis sollte Nutzholz nicht unter 3m Länge zersägt werden.
Sofern der Kunde keine speziellen Längen bestellt hat, wird das Laubnutzholz mit einem Qualitätstrennschnitt abgelängt.
In jedem Fall gilt jedoch, dass ein Zumass von mindestens 15cm oder 3% der Verkaufslänge benötigt wird.

## Slide 12
Aufrüsten des Nutzholzes:
Beispiele mit Qualitätsübergang:

## Slide 13
Aufrüsten des Nutzholzes:
Beispiele mit Qualitätsübergang:

## Slide 14
Aufrüsten des Nutzholzes:
Beispiele mit Qualitätsübergang:

## Slide 15
Aufrüsten des Nutzholzes:
Beispiele mit Qualitätsübergang:

## Slide 16
https://youtu.be/dcHb2iuloa4

## Slide 17
Aufrüsten des Nutzholzes:
Achten Sie beim Aufrüsten stets auf eine sichere Arbeitsweise.
Insbesondere beim Entasten oder beim Ausführen von Trennschnitten, kann das Holz unter Spannung stehen und aufreissen. Korrekt ausgeführte Trennschnitte sind daher für Ihre Sicherheit und die Verkaufsqualität massgeblich.

## Slide 20
Buchenbrett oder Balken verstickt gebrochen

## Slide 23
Buchenbrett mit Spritzkern

## Slide 24
https://youtu.be/8_KRWitqgiM

## Slide 25
Buchenbrett normal schön

## Slide 26
Buchenbrett mit Chinesenbart

## Slide 27
Buchenbrett mit Braunkern

## Slide 28
Buchenbrett mit Spritzkern

## Slide 29
Buche mit Neckrose

## Slide 33
Eschenbrett mit Kreuzriss

## Slide 36
Riegelmasserung beim Bergahorn erkennen

## Slide 37
Notes: Schöner weisser Ahornstamm. Leider sind hier Nägel zu finden. Es gibt hier keine Verfärbungen im Holz wie bei der Eiche.

## Slide 40
Eichenbrett mit Metalleinschluss

## Slide 43
Dein Partner in der Region